云浮市优秀建筑装饰工程奖（建筑幕墙类）工程复查实施细则（2020修订）

申报单位：                                                                                 工程名称：

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要文件： 营业执照、设计资质、施工资质、安全生产许可证、质量管理体系认证证书、项目经理资质，施工许可证、工程合同、施工图审查确认文件、消防验收证明、竣工验收证明、工程结算书、用户意见。 | 营业执照（ ）、设计资质（ ）、施工资质（ ）、安全生产许可证（ ）、质量管理体系认证证书（ ）、项目经理资质（ ）、施工许可证（ ）、工程合同（ ）、施工图审查确认文件（ ）、消防验收证明（ ）、竣工验收证明（ ）、工程结算书（ ）、用户意见（ ）。 | 缺必要的相关资料 |  |  | 查： 企业资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件。 |
| 2 | 竣工图纸（包括设计说明和竣工图）： 1．设计说明应内容完整、正确，包括工程概况、设计依据、设计标准、主要性能指标，主要材料及构配件的品种、规格和技术要求，节能设计，安全性设计（防火、防雷、防坠落伤害等），加工制作及施工技术要求，使用及维护要求等。 2．竣工图应符合下列要求： 1）图纸应审批手续齐全并盖有竣工图章、设计资质章； 2）图纸应内容完整，包括封面、目录、平面图、立面图、剖面图、局部大样图、节点详图、型材截面图、埋件布置图及构件图等； 3）图纸绘制应符合规范要求，幕墙（采光顶与金属屋面）设计应符合规范及建筑设计要求； 4）图纸应包含工程所有幕墙类型的内容； 5）图纸应包含施工过程全部设计变更的内容； 6）节点详图应包括立柱横梁横剖、纵剖节点，内外转角横剖节点，开启扇横剖、纵剖节点，与主体结构的连接节点，防火、防雷、变形缝构造节点，周边收口节点、（采光顶与金属屋面的构造图、天沟、檐口、通风、排烟、排水节点）等。 | 1．缺设计说明扣15分；（ ） 2．设计说明内容不完整，每发现缺一项或有错误扣2分，缺幕墙热工性能设计要求扣5分。（ ） 3．竣工图未经审批、签名不全、没盖竣工图章、设计资质章扣5～10分；（ ） 4．封面、目录、平面图、立面图、剖面图、局部大样图、节点详图等不全，每发现缺一项扣2～5分；（ ） 5．图纸绘制不符合规范要求，每发现一处扣1～2分；（ ） 6．节点设计不符合规范要求，每发现一处扣5分；（ ） 7．竣工图与工程现场不符，每发现一处扣5～10分；（ ） 8．图纸不全，每发现缺一种幕墙类型图纸扣10分；（ ） 9．石材幕墙在5米以上采用背挑挂件扣15分；（ ） 10．幕墙单片钢化玻璃面积不满足相关规范要求，每发现一处扣10分；（ ） 11．栏杆高度不满足相关规范的要求，每发现一处扣15分；（ ） 12．结构胶未标注厚度和宽度、隐框或半隐框中空玻璃结构胶未标注胶深度、受力焊缝未标注高度和长度、后置锚栓（石材背栓）未标注抗拔设计值、采光顶与金属屋面的构造图及天沟未标注尺寸，每发现一处扣5分。（ ） | 缺工程主要幕墙类型竣工图纸或竣工图存在严重质量问题。（ ） | 80 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．工程现场。 |

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 计算书（包括结构和热工计算）： 1．结构计算书应符合下列要求： 1）设计荷载与作用（风荷载、地震作用、自重等）、作用效应组合应选择合理、计算正确； 2）计算单元选择合理，受力分析清晰正确； 3）材料力学参数取值正确； 4）计算项目齐全、完整（包括立柱、横梁及面板强度挠度计算，隐框或半隐框幕墙结构胶宽度、厚度及中空玻璃结构胶深度计算，立柱与横梁、面板、幕墙与主体结构的连接强度计算，直立锁边金属屋面T型支座强度计算、预埋件及后置埋件的设计计算，钢、铝结构及连接件的焊缝长度、高度计算等），应给出明确的结论，并满足工程设计要求； 5）应包含工程所有幕墙（采光顶与金属屋面）类型的结构计算； 2．幕墙节能设计与热工计算书应符合下列要求： 1）正确、合理选择设计参数（如气候分区、朝向、窗墙面积比、透明和非透明幕墙），幕墙热工性能应满足建筑节能设计要求； 2）正确选择热工计算单元； 3）材料热工参数取值正确合理； 4）热工计算应符合JGJ/T 151-2008的规定（包括玻璃光学热工性能、节点传热二维有限元计算、单元幅面及各朝向幕墙幅面计算等）； 5）应包含工程所有幕墙（采光顶与金属屋面）类型的热工计算； 6）隔热型幕墙构造不得存在明显热桥； 7）计算项目齐全、完整，应给出明确的结论，并满足建筑节能设计要求。 3．计算书应审批手续齐全并盖有设计资质章。 | 1．结构计算书 1）设计荷载与作用、作用效应组合、计算单元、材料力学参数选择选择不合理、计算有误，每发现一项扣2～5分（ ）； 2）建筑结构荷载取值不符合广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101的规定扣10分；（ ） 3）有意放大型材截面系数，压弯构件未进行稳定性验算，每发现一处扣10分；（ ） 4）计算项目不完整或缺项，每发现一项扣2～5分；（ ） 5）幕墙（采光顶与金属屋面）类型结构计算不全，每发现缺一种类型扣10分；（ ） 6）计算书未经审批、没盖设计资质章扣5～10分。（ ） 2．热工计算书 1）设计参数、计算单元、材料热工参数选择计算有误，每发现一项扣2~5分；（ ） 2）缺玻璃光学热工性能、节点节点传热二维有限元计算、单元幅面及各朝向幕墙幅面计算，每发现缺一项扣5~10分；（ ） 3）计算项目不完整或缺项每发现一项扣2~5分；（ ） 4）幕墙类型热工计算不全，每发现缺一种幕墙类型扣10分；（ ） 5）隔热型幕墙构造存在明显热桥，每发现一处扣5分；（ ） 6）计算出现严重错误、没有明确结论或不能满足建筑节能设计要求，每发现一项扣15~20分；（ ） 7）计算书未经审批、签名不全、没盖设计资质章扣5～10分。（ ） | 1. 没有结构计算书或热工计算书；（ ） 2．结构计算书出现严重错误或缺两项及以上主要幕墙类型计算；（ ） 3.结构计算书没有明确结论或不能满足建筑设计要求。（ ） | 80 |  | 查： 1．结构和热工计算书； 2．竣工图纸； 3．工程使用材料； 4．工程现场。 |

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 幕墙（金属屋面）性能检测、材料复验及现场检测 1．工程所有幕墙类型应有幕墙物理性能检测报告； 2．金属屋面应有物理性能及抗风掀检测报告； 3．幕墙（金属屋面）工程应对下列材料性能进行复验： 1）铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度； 2）幕墙用石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度，铝塑复合板的剥离强度，室内用花岗石的放射性； 3）结构胶的邵氏硬度、拉伸粘结强度、相容性试验、粘结性试验，耐候密封胶的相容性试验，石材用密封胶的污染性； 4）中空玻璃的密封性能，防火、保温材料的燃烧性能。 4．幕墙（金属屋面）节能工程应对下列材料性能进行复验： 1）保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）、屋面保温隔热材料的压缩强度或抗压强度； 2）幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数，中空玻璃的密封性能，幕墙隔热型材的抗拉强度、抗剪强度，幕墙透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比； 3）屋面反射隔热材料的太阳光反射比、半球发射率。 5．后置埋件、槽式预埋件应进行现场拉拔力检测； 6．用背栓连接的石材幕墙应进行背栓抗拨力检测； 7．幕墙用空心陶瓷板应进行均布静态荷载弯曲试验； 8．二级及以上焊缝应进行焊缝质量检测； 9．隐框、半隐框玻璃板块的实物剥离试验； 10．现场淋水检验记录； 11．与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录； 12．金属屋面天沟或排水槽的蓄水试验记录。 | 工程并非所有幕墙类型做物理性能检测时，每发现缺一种幕墙类型物理性能检测报告扣5分；（ ） 2．金属屋面缺抗风掀检测报告扣5分；（ ） 3．按规定应进行复验的材料缺复验报告的，每发现一项扣3～5分；（ ） 4．保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、燃烧性能不在同一个复验报告里的扣5分；（ ） 5．仅做结构胶的相容性、粘结性试验，未做耐候密封胶的相容性试验扣10分；（ ） 6．缺石材幕墙密封胶的污染性检测扣5分；（ ） 7．缺部分后置埋件现场拉拔力检测的，每少检一种或检测数量达不到规定要求扣10分；（ ） 8．用背栓连接的石材幕墙，未做背栓抗拨力检测或检测数量达不到规定要求扣10分；（ ） 9．幕墙用空心陶瓷板未做均布静态荷载弯曲试验扣10分；（ ） 10．二级及以上焊缝未进行焊缝质量检测，每发现一项扣5分；（ ） 11．缺板块实物剥离试验、淋水试验记录、防雷电阻检测记录或天沟蓄水试验记录，每发现一项扣5～10分。（ ） | 1. 缺物理性能检测报告；（ ） 2.缺硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告；（ ） 3.后置埋件、槽式预埋件未进行现场拉拨力检测；（ ） 4. 石材、人造板材未做抗弯强度复验；（ ） | 80 |  | 查： 1．物理性能检测报告、抗风揭检测报告； 2．材料复验报告； 3．现场拉拔力检测报告； 4．现场试验记录和检测报告。 |

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 幕墙（金属屋面）主要材料选用及质量要求 1．工程所用材料都应有产品合格证，其中主要材料，如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、金属板、石材、人造板材等）、构件和紧固件（连接件、预埋件、螺栓、锚栓等）、密封胶条、五金附件等应有厂家提供的材质或性能检测报告、质量保证资料； 2．硅酮结构密封胶、耐候密封胶应有厂家提供的合格证、性能检测报告和质量保证资料； 3．工程所用硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶应采用同一厂家的配套产品； 4．工程用材料应按批次进行入库检查验收，没有合格证或未经检验合格的材料不得使用，按相关规定需要复验的材料应在使用前进行复验； 5．进口材料，五金附件等应有商检报告。 | 1．工程所用主要材料缺产品合格证、材质或性能检测报告、质量保证资料，每发现缺一项扣1～3分，重要材料扣5～10分（ ）； 2．工程所用硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶采用两个及以上厂家的产品扣10分（ ）； 3．部分材料存在质量问题，但不影响安全使用，每发现1处扣5～10分；（ ） 4．除全玻璃幕墙外，幕墙玻璃未采用安全玻璃扣15分；（ ） 5．点支承幕墙的玻璃肋未采用钢化夹层玻璃，每发现一处扣15分；（ ） 6．主要材料、构件、紧固件及附件等入库检查记录，每发现缺一项扣1～2分；（ ） 7．除石材表面修补外，石材幕墙安装仍使用云石胶，每发现一处扣5分（ ） 8．进口材料无商检报告，每发现缺一项，扣2分。（ ） | 1.主要材料质量严重不符合规范和设计要求；（ ） 2．提供的主要材料质量证明资料与工程所用材料不符（ ） 3．使用不合格胶或过期胶；（ ） 4. 在施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）。（ ） | 60 |  | 查： 1．支承材料、面板材料、构件和紧固件、密封胶条、五金附件等产品合格证、材质或性能检测报告、质量保证资料； 2．硅酮结构密封胶、耐候密封胶的产品合格证、性能检测报告和质量保证资料； 3．材料入库检查验收记录； 4．进口材料的商检报告。 |
| 6 | 板块加工、组装质量 1．每批、每种规格的单元板块组件出厂应有合格证和检验记录； 2．每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块应有合格证和检验记录； 3．每批次的隐框、半隐框玻璃板块应有打胶记录（内容应包括：结构胶的牌号、批号、生产日期、有效期，打胶日期，清洁剂，温度，湿度，操作者等）； 4．双组份硅酮结构密封胶应进行混匀性蝴蝶试验和拉断试验。 | 1．每批、每种规格的单元板块的组装件出厂合格证和检验记录，每发现缺一项扣3～5分（ ）； 2．每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块出厂合格证和检验记录，每发现缺一项扣1～3分（ ）； 3．隐框、半隐框玻璃板块每批次的打胶记录、双组份结构胶的混匀性蝴蝶试验和拉断试验记录，每发现缺一项扣5～10分（ ）； 4．相容性试验注明需要底漆，但打胶时未实施的，每发现一处扣5分（ ）。 |  | 20 |  | 查： 1．出厂合格证和检验记录； 2．查打胶记录、双组份结构胶的混匀性蝴蝶试验和拉断试验记录。 |

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 幕墙（金属屋面）隐蔽工程与安装施工质量 1．幕墙（金属屋面）构件及连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力，构件间及构件与主体的连接采用螺栓连接时，应有防松动措施； 2．幕墙（金属屋面）隐蔽工程项目验收应包含以下内容，并经监理签字认可： 1）预埋件或后置埋件、构件（板块）与主体的连接； 2）构件、面板的连接节点； 3）幕墙四周及内表面与主体结构之间的封堵； 4）伸缩缝、沉降缝、抗震缝及转角节点； 5）隐框玻璃板块的固定； 6）幕墙（金属屋面）防雷连接节点； 7）幕墙（金属屋面）防火、排烟节点； 8）单元式幕墙的封口节点。 3．安装质量检查记录应真实、齐全： 1）框架构件安装质量记录，隐框(半隐)玻璃幕墙安装质量记录，点支承幕墙安装质量记录，金属、石材幕墙安装质量记录，人造板材幕墙安装质量记录，金属屋面板安装质量记录，排水天沟安装质量记录等； 2）点支承幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录； 3）幕墙（金属屋面）质量自评表； 4）幕墙（金属屋面）观感检查记录。 4．现场质量检查应符合下列要求： 1）幕墙（金属屋面）的外观质量符合设计要求； 2）面板平整，胶缝、装饰线条横平竖直，无明显渗漏； 3）面板无变形、破损和污染； 4）开启窗门密封性好、开启灵活、五金附件无锈蚀等； 5）工程质量无安全隐患等。 | 隐蔽工程记录、安装质量检查记录不全或记录不真实，每发现一项扣3～5分，重要项目项扣10分；（ ） 点支承幕墙张拉杆索体系缺预拉力张拉记录扣10分；（ ） 幕墙（金属屋面）周边封口不严实、不平整，幕墙（金属屋面）面板变形、破损或有明显渗漏，密封胶缝不平滑顺直、胶缝老化，每发现一处扣3～5分；（ ） 幕墙（金属屋面）节能构造严重不符合设计要求，每发现1处扣5分；（ ） 隐框、半隐框玻璃板块底部未加玻璃托块，每发现一处扣5分；（ ） 连接件、驳接爪等钢件锈蚀较严重，每发现1处扣5分；（ ） 幕墙防火封堵不严密、未打防火胶密封，每发现1处扣5分；（ ） 石材幕墙面板色差大、石材幕墙胶缝污染严重、中空玻璃丁基胶流泻，每发现一处扣5分；（ ） 开启窗下沉、铰链用铝拉钉连接、中空玻璃存在大小片现像、开启不灵活、胶条密封不严、胶条老化，每发现一处扣5分；（ ） 幕墙外开启窗单扇面积大于2平方米扣5分；（ ） 挂钩式开启扇缺有效的限位装置扣10分；（ ） 部分构件、面板、装饰条、连接件等松动或脱落，每发现一处扣10分；（ ） 钢连接件采用长圆孔调节，未加方垫片或方垫片未焊接固定扣10分。（ ） 隐框开启扇中空玻璃两道结构胶四边均不重合扣10分。（ ） | 工程存在严重质量安全隐患 | 80 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．隐蔽工程验收记录； 3．安装质量检查及自评记录； 4．工程现场。 |

| 序号 | 复查项目 | 评分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 附加分项目 | 1．采取新技术（ ）、新材料（ ）、新工艺（ ），并获得较好的经济或社会效益增加3～5分； 2．申报单位在近两年内获评广东省建筑业AAA级企业增加5分（ ），获评广东省建筑业AA级企业增加2分（ ）； 3．申报工程项目经理在近三年内获广东省建筑装饰工程优秀建造师（项目经理）称号增加5分（ ），项目经理为多名时只考核其中一人； 4．申报工程获广东省建筑装饰工程绿色施工文明工地增加5分（ ）。 |  | +20 （最高） |  | 查： 1．竣工图纸； 2．工程现场； 3．申报单位提供的相关证明。 |
| 9 | 总分合计 | 400+20 |  |  |
| 10 | 复查组检查综述： 1．本工程复查实得分为：（ ）分； 2．工程有无存在否决项： （有 或 无），若存在否决项，否决项是： |

注：（1）表内所列项目应根据GB 50009、GB 50011、GB 50016、GB 50068、GB 50176、GB 50189、GB 50210、GB 50352、GB 50411、GB/T 21086、JGJ 102、JGJ 113、JGJ 133、JGJ 255、JGJ 257、JGJ 336、JGJ/T 151、JG/T 455、DBJ 15-101等相关条款查验；

（2）此表不得涂改，涂改无效；

（3）每项扣分达到本项标准分为止；

（4）检查标识：

a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题时打（√），

发现严重问题打（×），存在部分存在问题打（√×），本工程无此项目打基础（○）；

b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（√），无此项目打（○），并做好书面记录。

工程复查专家组组长：                        组员：

年    月     日